.HOJA DE SEGURIDAD

- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | POLYURETHANE CLEAR VARNISH |
| --- | --- |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO | Barniz de poliuretano transparente (PV-357; PV-359; PV-361) |
| FABRICADO POR | Lanco & Harris Manufacturing Corporation S. A. |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE | Zona Industrial BES, Lote #4, El Coyol de Alajuela, Alajuela, Costa Rica |
| No. DE TELÉFONO | (506) 2438 – 2257 |
| No. DE FAX | (506) 2438 – 2162 |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | Centro Nacional de Intoxicaciones (506) 2223 – 1028 Bomberos de Costa Rica (506) 2223 – 8055 |

- COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS

| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO | % EN PESO | No. DE CAS |
| --- | --- | --- |
| Disolvente alifático | 15 - 30 | 8052 – 41 – 3 |
| Disolvente alifático | 2 – 10 | 64742 – 47 – 8 |
| Secante de Zirconio 24% | 1.0 | 22464 – 99 – 9 |
| Secante de cobalto 12% | 0.1 | mezcla |

- IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN

Producto inflamable. Si el producto es manejado adecuadamente, no se espera ningún efecto adverso para la salud de la persona. Sin embargo, los síntomas que pueden presentarse si el producto se maneja de manera incorrecta son:

| INHALACIÓN | Irritación del tracto respiratorio, dolor de cabeza, náusea. |
| --- | --- |
| INGESTIÓN | Su ingestión puede causar mareos, vómito, dolor de cabeza |
| CONTACTO CON LOS OJOS | El producto puede causar irritación en los ojos |
| CONTACTO CON LA PIEL | El producto produce resequedad, irritación, y dermatitis |
| OTROS EFECTOS (agudos/ crónicos) | Contacto prolongado puede provocar dificultad para respirar, dolor de cabeza, pérdida de coordinación, irritación ocular severa, visión borrosa. Contacto con la piel puede provocar resequedad, irritación y dermatitis. Ingestión puede provocar irritación gastrointestinal, náusea, vómito, diarrea. |

- PRIMEROS AUXILIOS

| CONTACTO OCULAR | Lave los ojos con abundante agua por al menos 15 minutos. Si persiste la molestia, obtenga atención médica. |
| --- | --- |
| CONTACTO DÉRMICO | Lave las áreas afectadas con abundante agua y jabón. |
| INHALACIÓN | Llévese al sujeto afectado a un lugar con abundante aire fresco. Si la respiración es dificultosa suminístrese oxígeno. Bríndese respiración artificial si la respiración ha cesado. Obténgase atención médica de inmediato. |
| INGESTIÓN | Si se ingiere no inducir el vómito. Mantener la persona en reposo. Nunca se le dé nada por la boca a una persona inconsciente. Obténgase atención médica de inmediato. |
| ANTÍDOTO RECOMENDADO | Ninguno. Trátese la ingestión sintomáticamente y según lo indique un profesional en salud. |

- MEDIDAS CONTRA EL FUEGO

| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD EN AIRE, POR VOLUMEN | Límite inferior (LEL): 0.9 % Límite superior (UEL): 14.4 % |
| --- | --- |
| AGENTES EXTINTORES | Dióxido de carbono, polvo químico seco y neblina |
| PUNTO DE INFLAMACION | 42 °C |
| TEMPERATURA DE AUTOIGNICION | ND |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO | Utilizar un aparato de respiración autónomo y ropa protectora de bombero. |

- MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA

| DERRAMES Y FUGAS | Conténgase el material derramado con algún producto inerte (por ejemplo diatomita o arena) y transfiéralo a contenedores disponibles para su disposición. Lave el remanente con abundante agua. |
| --- | --- |
| Precaución: Evite que el producto llegue a las tuberías municipales de agua y agua residual; manténgalo lejos de cuerpos de agua. Derrames en superficies porosas pueden contaminar el agua subterránea. |

- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | 4 – 40 °C |
| --- | --- |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | Líquido y vapor inflamables. Almacenar en un lugar seco y fresco. Mantenga los recipientes bien cerrados cuando no los esté utilizando. Manténgase fuera del alcance de los niños. No almacenar el material cerca llamas abiertas, calor u otras fuentes de ignición. El material acumulará cargas estáticas, las cuales pueden provocar una chispa eléctrica. Use conexión eléctrica adecuada y/o procedimientos adecuados de conexión a tierra. |

- CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Trabaje en un área bien ventilada |
| --- | --- |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | Mascarilla con filtro para vapores orgánicos |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Deben emplearse anteojos de seguridad |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Guantes resistentes a productos químicos |
| DATOS DE CONTROL A LA EXPOSICIÓN | Mineral Spirits: PEL de 500 ppm (piel) de acuerdo a OSHA y TLV de 100 ppm (piel) de acuerdo a ACGIH. |

- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

| OLOR Y APARIENCIA | Olor a disolvente |
| --- | --- |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA | 0.88 |
| SOLUBILIDAD EN AGUA | Insoluble |
| PUNTO DE FUSIÓN | N/A |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | 115 – 140 °C |
| pH | N/A |
| ESTADO DE AGREGACION A 25°C Y 1 ATM | líquido |

- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

| ESTABILIDAD | Este material es estable |
| --- | --- |
| INCOMPATIBILIDAD | Agentes oxidantes fuertes, materiales alcalino. |
| RIESGOS DE POLIMERIZACIÓN | El producto no sufrirá polimerización |
| PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | La descomposición térmica producirá dióxido y monóxido de carbono |

- INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA

| DOSIS LETAL MEDIA ORAL O DÉRMICA (LD50) | N/A |
| --- | --- |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) | N/A |

- INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA

No existe información al respecto

- CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

La descarga, eliminación o tratamiento de los desechos deberá de realizarse de acuerdo con la legislación nacional vigente. Los recipientes vacíos podrían contener residuos (líquido y/o vapor). No reutilice los recipientes vacíos ni los corte, perfore, golpee o exponga al calor, llamas, chispas o cualquier otra fuente de ignición pues los recipientes pueden explotar.

## INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Este producto debe considerarse como un producto peligroso inflamable y transportarse de acuerdo a dicha caracterización.

## INFORMACIÓN REGULATORIA

La descarga, eliminación o tratamiento de este producto puede estar regulada por el decreto No 27001 – MINAE.

## OTRA INFORMACION

Toda información, recomendación y sugerencia que aquí aparece sobre el producto se considera exacta y confiable, sin embargo, es responsabilidad del usuario del producto determinar la seguridad y aplicabilidad del mismo a su propio uso. CAS: Chemical Abstracts Number; OSHA: US. Department of Labor Occupational Safety and Health Organization; ACGIH: American Conference of Government Industrial Hygienists

| Sistema de clasificación de riesgos: HMIS: S 2; F 2; R 0, PP H Las clasificaciones de HMIS (Hazardous Materials Identification System) están basadas en escalas con ámbitos de 0-4, tomando 1 como peligro mínimo y 4 como peligro o riesgo significativo. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Sistema de clasificación de riesgos: NPFA |  |
| --- | --- |